试验三  动应变测量

(动态应变仪X—Y函数记录仪的连接和使用)

一、试验目的

1．  掌握动态电阻应变仪的操作规程。

2．  学习动态电阻应变仪与X——Y函数记录仪的联机方法并熟练掌握各仪器量程的

选择、调平及标定。

二、实验仪器及设备

1．  等强度梁

2．  动态电阻应变仪

3．X--Y函数记录仪

三、试验原理：

在等强度梁的一端部加一模拟动荷载，引起梁上电阻应变片变形，经动态电阻应变仪，输入X—Y函数记录仪。

四、试验步骤

1、连接等强度梁上的应变片、动态应变仪及X—Y函数记录仪。

2、  检查无误后，接通动态应变仪所在通道进行预调平衡。

3、  打开X—Y函数记录仪，根据预估的荷载及变形情况选择量程，并进行标定。

4、开始试验，在等强度量的端部加一动荷载，在X—Y函数记录仪画出图形。

五、实验报告

1、根据试验图形求出所加荷载的最大值。

2、假定一个构件的某处的承载力为30KN，用灵敏度为6.5的力传感器测量，试选择动态电阻应变仪及X—Y函数记录仪的量程。