烟 台 大 学

实   验   报   告

学生姓名：           学 号：            指导教师：

一、实验室名称：岩土工程实验室

二、实验项目名称：土的重度试验

三、实验目的：测定单位体积土所受到的重力（称为土的重力密度，简称重度）。

四、实验原理：

对一般粘性土，都采用环刀法，即用一定容积的环刀切土，然后称量，得出环刀内土的重量，而土的体积已知，即可求出土的重度。如果土样易碎裂，难以切削，可用蜡封法等，在现场条件下，对粗粒土，可用灌砂法和灌水法

五、实验内容：

用环刀法测土的重度。

六、实验器材（仪器设备、元器件、材料等）：

1．环刀：环刀是一带刃脚的薄壁金属环，直径约 6.18cm高约2cm。环刀容积为 60cm3

2．天平：称量  500g，感量  0.01g

3．其它：修土刀，刮刀，凡士林油等

七、实验步骤：

1、在环刀内壁涂一薄层凡士林，并将其刃口向下放在试样上。

2、用修土刀沿环刀外缘削成略大于环刀直径的土柱，然后慢慢将环刀垂直下压，边压边削，到土样伸出环刀为止。

3、用刮刀仔细刮平两端余土，注意刮平时不得使土样扰动或压密。

4、擦净环刀外壁，称环刀加土质量，准确至0.01g。

八、实验数据及结果分析：

测定方法：

| 环刀号 | 环刀质量（g） | 环刀+土质量（g） | 环刀容积 （cm3） | 湿土质量（g） | 试样重度（KN/ m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

九、实验结论：

按下式计算土的重度：

式中：γ—土的重度（KN/m3）

(m0+m)—环刀加土质量（克）

m0—环刀质量（克）

ɡ—重力加速度，约等于9.807m/s2，可取ɡ=10 m/s2

计算到0.1 KN/ m3

十、总结与讨论：

1、测重度用的环刀直径和高度比过大过小对重度的测定会产生什么影响？

十一、对本实验过程及方法、手段的改进建议：

报告评分：

指导教师签字：