实验四  结构静力试验

(筒支钢桁架非破坏试验)

一、试验目的：

1.进一步掌握几种常用仪器仪表的性能、交装和使用方法．

2.通过对桁架节点位移、杆件内力对桁架结构的工作性能作出分析，并验证理论计算的正确性。

二、试件试验设备和仪嚣

1.试件，钢桁架，跨度2400mm，上下弦采用等边3号角钢2<30X3，腹杆采用2<30X3，节点板厚=3mm

2，试验设备

计算机、IMP口测量块、数据采集软件、支座、百分寝．

三、根据已知条件作出内力图，井预估荷载值

四、试验方案：

1.采用垂直加载方式，安装时必须采用专门措施．保证桁架上弦的侧向稳定。

2.   桁架试验时支庄的构造采用梁试验的支撑方法，支撑中心线的位置准确，否则桁架端节点的局部受力影响较大。

3．  本试验加载采用液压千斤顶，试验时应使桁架受力稳定。

4．  观测项目有强度、挠度和杆件内力等。测挠度采用位移计(百分标)测点一般布置于下弦节点，加，j支座沉陷，在桁架两支座的中心线安装垂直方向的百分表，杆件内力测量，可用电阻应变仪其安装位置随杆件受力条件和测量要求而定。

5．  荷载的分级按梁试验进行，每级可取标定荷载的20％，5级加载至标准荷载。

6．  杆件应变测量的位置在每一杆件的中间区段，电阻应变片贴在截面的重心连线上。

7．  挠度测量点在桁架下弦节点上，同时支座处应按装百分表测沉降值和位移值。

五、试验步骤：

1、安装试件和试验装置，装上仪表。电阻应变片预先贴好，检查阻值和接线。

2、加载作预载试验，测取读数，检查装置，试件和仪表工作是否正常然后卸载，把发现的问题及时排除。

3、仪器预调平衡各标计取初读数，作好记录和描绘试验曲线的准备。

4、试验，采用五级加载，每级停歇5分钟，在此期间读取各表读数，填入相应表格。

5、正式试验，重复两次。

六、实验报告内容

1、试验概述及描述(包括试件尺寸、加载装置、仪表布置、估算荷载值)

2、分别绘出各级荷载下弦C到H点的P--F曲线和理论曲线。

3、桁架各杆的内力分析，从杆件的应变值求出内力值，并与理论计算值比较。

记录表格

| 应变片 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |