实验6加气混凝土砌块实验

(1) 实验目的和依据
　　通过对加气混凝土的抗压强度的测试，评定加气混凝土砌块的力学性能。
　　本实验按照GB/T 11971—1997进行。 
(2) 实验规定及准备
　　按GB/T 11969有关规定，将试件受力面锉平或磨平备用。抗压强度试件为100 mm×100 mm×100 mm立方体试件一组3块。

抗压强度试件在质量含水率为25％～45％下进行实验。
(3) 主要仪器设备
　　试验机等。

(4) 实验步骤
　  ①试件自养护室取出后，随即擦干水分并且出其尺寸(精确至1mm)，据以计算试件的受压面积／A(mm 2)。

②特试件安放在压力机的下承压板上，试件的承压面应与成型时的顶面垂直，试件的中心应与试验机下压板中心对准。

③加压时，应持续面均匀地加荷直至破坏，纪录破坏荷载P。

(5) 抗压强度计算

f=

(6)实验结果

| 试样 | 1 | 2 | 3 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度 |  |  |  |  |