实验四 地脉动测试

一. 实验目的

地脉动是由场地周围自然振源（风、海浪等）和人工震源（机器振动源、交通工具等）产生的地面非重复性的随机波动。通常情况下地脉动具有频率低、振幅小等特点，其振幅通常只有几个微米，有的频率成分甚至达不到1微米。本实验依据《地基动力特性测试规范》的相关规定，利用数据采集分析系统记录地脉动时程曲线，分析场地振动的卓越周期和微震幅值，为建筑抗震设计提供实测数据。

二.实验内容

1. 测点选取；

2. 传感器布设与调整；

3. 传感器、放大器、数据采集分析系统的连接；

4. 数据采集与记录（每条时称记录不少于15分钟）；

5. 振动时程回放、信号分析与处理。

三.应配备的主要仪器设备名称和台件数

| 序号 | 仪器设备名称 | 每组应配台件数 | 耗材 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动传感器 | 3 |  |
| 2 | 数据采集分析系统 | 1 |  |
| 3 | 放大器 | 1 |  |
| 4 | 笔记本电脑 | 1 |  |
| 5 | 数据线 | 1套 |  |

四.实验步骤

1.依据布点方案，布设振动传感器；

2.数据线连接：传感器、放大器、接线盒和数据采集分析系统的连接；

3.实时检查传感器的工作情况，发现异常应检查对应通道传感器的连线和工作情况，必要时更换传感器；

4.数据采集、记录、保存；

5.时程回放；

6.数据分析与处理。

五.数据处理

1.时程记录图形；

2.频域分析；

3.计算场地振动卓越周期。